## Slide 1: 高負荷対応のTomcat Efw環境構築 v0.2
エスコ・ジャパン株式会社
2019.8.15
Java経験者向け
Notes: 1

## Slide 2: システム概念図
Accept
キュー
Connection
キュー
ファイアウォール
MaxConnettion:1000
MaxAccept:100
Maxthreads:Default（200）
EFW フレームワーク
最大DB接続数を300に設定する
1000接続を同時受け取り、
処理まちにする
PostgreSQL
max_connections = 300
Apache
DBサーバ
大量
接続
Webサーバ
Tomcat
イベント1キュー
イベント2キュー
イベント1
処理
イベント2
処理
イベントX
処理
イベントY
処理
Notes: 2

## Slide 3: システム概念図説明
クライアントから大量に接続される場合、
・Tomcatは、接続要求を受け取り、 Connectionキューに格納する。
・ Connectionキューから100接続をAcceptキューに回して、処理する。
・ Connectionキューに空きの分を、後続の接続要求で補う。
・ Connectionキューの最大値に到達したら、接続要求を受けなくなって、クライアントにエラーを戻す。
Connectionキューの接続要求をEFWフレームワークで処理する場合、
・重い処理に対して、イベントごとに同時処理可能キューを設定する。キューの最大値に到達したら、エラーを戻す。
・軽い処理に対して、同時処理可能キューを設定しない。
イベントキューの最大値到達エラーの場合2種類がある。
・リトライ可能に設定する場合、エラーメッセージを表示し、３０秒カウントダウンする。
・リトライ不可に設定する場合、エラーメッセージを表示するだけ。
「該当機能は混雑しています。しばらくお待ちください。」
Notes: 3

## Slide 4: 負荷テストの検証パターン 大量セッション
Tomcat配置
Connectionキュー | Acceptキュー | 処理スレッド数 | テスト内容
1000 | 100 | 200 | 100,000ユーザが1時内でログインする場合 サーバメモリ変化を確認。
メモリー変化図
左図の赤い線で示したように、あまり変化しないのは正しい結果です。
例：アプリログインセッションが30バイトの場合、
100K*30=3M
左図でよく察知できない程度です。
Notes: 4

## Slide 5
負荷テストの検証パターン Connectionキューオーバー
サーバの接続が満杯状態になっている時、新たに操作したら、エラーメッセージが出で来る
メッセージ図
Tomcat配置
Connectionキュー | Acceptキュー | 処理スレッド数 | テスト内容
1000 | 100 | 200 | サーバの接続が満杯状態になっている時、新たに操作する場合、状況を確認。
Notes: 5

## Slide 6
負荷テストの検証パターン イベントキューオーバー（リトライ可能）
重い操作が制限になる時、待ちメッセージが出で来る（30秒計）。
リトライ可能
メッセージ図
Tomcat配置
Connectionキュー | Acceptキュー | 処理スレッド数 | テスト内容
1000 | 100 | 200 | 操作が制限になること
Notes: 6

## Slide 7
負荷テストの検証パターン イベントキューオーバー（リトライ不可）
操作が制限になる時、メッセージが出で来る。
リトライ不可
メッセージ図
Tomcat配置
Connectionキュー | Acceptキュー | 処理スレッド数 | テスト内容
1000 | 100 | 200 | 操作が制限になること
Notes: 7